## Slide 1
Lab5任务
重点讲解
记忆游戏

## Slide 2
Lab5任务
  实现以下例外：
    系统调用
    断点
    地址错
    整型溢出
    保留指令例外
  实现以下中断：
    时钟中断
    硬件中断
    软件中断
  例外与中断的区别：

## Slide 3
Lab5任务
  需要实现的CP0寄存器：
    大家都要用：epc、status、cause
    地址错：Badvaddr（任务书里漏写了，A05文档里有）
    时钟中断：COUNT、COMPARE
  需要实现的指令：
    MTC0
    MFC0
    ERET

## Slide 4
Lab5任务
重点讲解
记忆游戏

## Slide 5
Lab5重点讲解
  整型溢出例外：
    add、addi、sub会产生
    Addu、addiu、subu不会产生
  地址错：
    Load地址错、store地址错、取指地址错。
  保留指令：
    取回的指令是32bit数，译码发现不属于myCPU实现的指令，就要报保留指令例外。
    所以控制信号，不能用少的bit判断。如下，ADD指令译码

## Slide 6
Lab5重点讲解
  COUNT计数：
    每两拍+1
    mtc0写count时，count_step也应清0
  时钟中断：
    Cause.TI在count==compare时置上，在mtc0写compare时清掉
    时钟中断复用HW_INT5，也就是casue.IP7。

## Slide 7
Lab5重点讲解
  A05文档里关于CP0寄存器的描写：
    Status的第28位固定为0,（文档描写有误）
    “读/写”属性针对软件而言的。MTC0是写，mfc0是读。文档未列出硬件自行修改属性，这是我们结构设计重点关注的点。比如status.EXL位是软件可读写，硬件也会自行修改。

## Slide 8
Lab5重点讲解
  精确例外：
    之前的指令都执行完毕
    发生例外的指令及后续指令都未修改CPU状态。
  例外硬件处理步骤（三步）
    标记：例外发生处置上标记位。（例外发生处可能多种多样）
    传递：例外传递到固定地方。（建议例外汇聚到一个点，一起报出）
    报出：例外报出。（汇聚点修改CP0寄存器，修改取指级的PC）
  中断处理：
    标记：标记到流水线的某条有效指令上。（关键在于获得PC）
    传递：传递到汇聚点
    报出：同例外一样的报出。

## Slide 9
Lab5重点讲解

## Slide 10
Lab5重点讲解
  EPC填写（很多人操心过多）：
    例外与中断是需要软件、硬件一起配合完成的工作。
    硬件只用做好本职工作。EPC就是记录当前发生例外的指令的PC。
    软件自行决定怎么返回。如果软件碰到syscall，再执行完例外处理程序后，还是坚决认定返回EPC的原值，那就是软件人员的锅。

## Slide 11
Lab5重点讲解
  例外优先级（很多人在此处晕了会）：
    不同指令发生例外：根据精确例外，最早的指令先报出。
    同一指令触发多个例外条件。文档A05给出的例外优先级，是针对同一指令的。

## Slide 12
Lab5重点讲解
  例外或中断发生在延迟槽？
  例外或中断后的第一条指令是store,报出例外时，store对外发出了吗？
  课外思考（与实验无关）：
    例外的现场保护，谁做？
    软件怎么查询是什么例外？
    CPU只有6个硬件中断，不够用怎么办？

## Slide 13
Lab5任务
重点讲解
记忆游戏

## Slide 14
记忆游戏
    C程序编写的
    先4个LED展示一组点亮顺序
    使用键盘按键复现点亮顺序
    计算得分，使用数码管展示。

## Slide 15
谢谢！