## Slide 1
Lab5答疑总结
    EPC和badvaddr：
    EPC是例外指令的PC，badvaddr是地址错例外对外请求的地址。
    对取指地址错，两者是一样的。
    Jr目标非对齐：
    jr指令本身不会产生例外，跳过去就执行完jr了，所以目标非对齐，EPC是目标的地址，所以指令序列：jr t0; syscall;报出的是syscall例外
    Eret没有延迟槽：
    所以指令序列：eret; syscall;报出的是eret返回的地址非对齐例外
    请注意环境版本：
    ucas_CDE_v0.3。
    请提高自己debug的能力：
    不要单纯依赖trace；
    请主动去阅读 测试程序的源码和反汇编；
    请主动观察confreg里的信号，如数码管、led灯寄存器；
    请尝试写一些testbench的激励，不要畏惧。

## Slide 2
Lab6任务
握手的必要性
类SRAM接口
AXI接口
其他

## Slide 3
Lab6任务
  第一周，类SRAM接口到AXI接口的转换桥RTL：
  第二周，CPU顶层修改为AXI接口：
    完成功能测试
    完成电子表运行
  今天下午发布的lab6任务书是草稿，后续发布正式版

## Slide 4
Lab6任务——第一阶段任务
  类SRAM接口到AXI接口的转换桥RTL：
    黄色部分为需要实现的
    其他部分由我们提供

## Slide 5
Lab6任务——第二阶段任务
  CPU顶层修改为AXI接口：
    黄色部分为需要实现的
    CPU内部可以使用 类SRAM接口转换

## Slide 6
Lab6任务
握手的必要性
类SRAM接口
AXI接口
其他

## Slide 7
握手的必要性
  读写单周期返回的不足：
    限制CPU频率
  传输握手：
    可协调不同速度的设备间交换数据
  Master和slave区分：
    Master：发起请求
    Slave：响应请求，返回数据
    Lab5中，CPU和inst ram，哪个是master，哪个是slave？

## Slide 8
握手的必要性
  握手分类：
    约定握手：
    单向握手：
    双向握手：
    握手一旦成功，只会支持一拍！多个周期看到握手成功，那是针对不同传输的握手！
  举个例子：
  目标：你和上海一个同学约好要达成天安门一日游的成绩
  方式：
    约定握手：约好元旦当天一起到天安门
    单向握手：你对同学说：我在北京，你随时到，我随时可以。
    双向握手：你对同学说：我在北京，你到了，在北京住几天，我抽空陪你去。

## Slide 9
握手的必要性
  所有传输或直接，或隐含都是有握手的：
    单周期返回的RAM：
    地址传输是单向握手，slave随时接受地址请求，片选en置上，就认为握手成功
    数据传输时约定握手，约定地址传输下拍数据就返回了。
  握手分类：
    约定握手：
    单向握手：
    双向握手：
    从上到下，握手越来越复杂，所实现的功能却越来越完善。
    双向握手可实现约定握手、单向握手的功能。但反之却不然。

## Slide 10
Lab6任务
握手的必要性
类SRAM接口
AXI接口
其他

## Slide 11
类SRAM接口
信号 | 位宽 | 方向 | 功能
clk | 1 | input | 时钟
req | 1 | master—>slave | 请求信号，为1时有读写请求，为0时无读写请求
wr | 1 | master—>slave | 该次请求是写
size | [1:0] | master—>slave | 该次请求传输的字节数，0: 1byte；1: 2bytes；2: 4bytes。
addr | [31:0] | master—>slave | 该次请求的地址
wdata | [31:0] | master—>slave | 该次请求的写数据
addr_ok | 1 | slave—>master | 该次请求的地址传输OK，读：地址被接收；写：地址和数据被接收
data_ok | 1 | slave—>master | 该次请求的数据传输OK，读：数据返回；写：数据写入完成。
rdata | [31:0] | slave—>master | 该次请求返回的读数据。
  为SRAM接口增加地址传输握手信号addr_ok和数据传输握手信号data_ok
  地址传输：双向握手，req & addr_ok同时有效
  数据传输：单向握手，data_ok有效，master随时可以接受
  握手成功只持续一拍。

## Slide 12
类SRAM接口
  类SRAM接口与SRAM接口的不同
  类SRAM地址为字节寻址
addr[1:0]=2’b00时，可能的组合： size=2’b00, size=2’b01, size=4’b10, addr[1:0]=2’b01时，可能的组合： size=2’b00 addr[1:0]=2’b10时，可能的组合： size=2’b00, size=2’b01 addr[1:0]=2’b11时，可能的组合： size=2’b00
 | data[31:24] | data[23:16] | data[15:8] | data[7:0]
size=2’b00,addr=2’b00 | - | - | - | valid
size=2’b00,addr=2’b01 | - | - | valid | -
size=2’b00,addr=2’b10 | - | valid | - | -
size=2’b00,addr=2’b11 | valid | - | - | -
size=2’b01,addr=2’b00 | - | - | valid | valid
size=2’b01,addr=2’b10 | valid | valid | - | -
size=2’b10,addr=2’b00 | valid | valid | valid | valid

## Slide 13
类SRAM接口
  一次读时序图

## Slide 14
类SRAM接口
  一次写时序图

## Slide 15
类SRAM接口
  连续写读时序图
  slave返回的data_ok必须顺序返回的。
  可能出现多次地址握手后，才会出线数据握手。addr_ok->addr_ok->addr_ok->addr_ok->…->data_ok。
  此时数据握手是对应第一次的传输。
  master端避免这一情况的出现可以通过拉低req信号。
  slave避免这一情况的出现可以通过拉低addr_ok

## Slide 16
类SRAM接口
  连续读写时序图
  当addr_ok和data_ok同时有效时，是针对不同请求的握手

## Slide 17
Lab6任务
握手的必要性
类SRAM接口
AXI接口
其他

## Slide 18
AXI接口
  AMBA总线中更高性能的总线接口
  AXI主要特性
    读操作，分为：地址传输和数据传输
    写操作，分为：地址传输、数据传输和响应传输
    读写操作完全分开
    因而AXI分为5个通道
    读操作占用两个，写操作占用另外三个通道
    每个通道有自己的握手信号

## Slide 19
AXI接口
  两个读通道

## Slide 20
AXI接口
  三个写通道

## Slide 21
AXI接口
名称 | 宽度 | 方向 | 描述
aclk | 1 | —>mster/slave | 时钟
hresetn | 1 | —>mster/slave | 复位信号，低电平有效
读地址握手 |  |  | 
arvalid | 1 | —>slave | 读请求地址有效
arready | 1 | —>master | 从设备准备好，已接受读地址
读数据握手 |  |  | 
rvalid | 1 | —>mater | 从设备返回数据，读数据有效
rready | 1 | —>slave | 主设备准备好，已接受返回的读数据
  AXI接口信号：写地址以aw开头，写数据以w开头，写响应以b开头
  读地址以ar开头， 读数据以r开头
  时钟复位 与 握手信号

## Slide 22
AXI接口
名称 | 宽度 | 方向 | 描述
写地址握手 |  |  | 
awvalid | 1 | —>slave | 写请求地址有效
awready | 1 | —>master | 从设备准备好，已接受写地址
写数据握手 |  |  | 
wvalid | 1 | —>slave | 写数据有效
wready | 1 | —>master | 从设备准备好，已接受写数据
写响应握手 |  |  | 
bvalid | 1 | —>master | 从设备回应写结果，写回应有效
bready | 1 | —>slave | 主设备准备好，已接受写回应
  时钟复位 与 握手信号(续)

## Slide 23
AXI接口
  握手信号

## Slide 24
AXI接口
  读通道握手依赖关系
  写通道握手依赖关系
可选
必须

## Slide 25
AXI接口
  读操作时序

## Slide 26
AXI接口
  写操作时序

## Slide 27
AXI接口
  红色为重点关注，黑色有固定值

## Slide 28
AXI接口
  红色为重点关注，黑色有固定值

## Slide 29
Lab6任务
握手的必要性
类SRAM接口
AXI接口
其他

## Slide 30
其他——第一阶段任务
  2x1: 两个类SRAM的Slave到一个AXI的Master的桥，
  仲裁：

## Slide 31
谢谢！